## Slide 1
تفکر ناب:
مفاهیم اصلی
کاظم موتابیان
موسسه ناب اندیشان

## Slide 2
هدف شما از حضور در این دوره چیست؟
چیزهای تازه یاد بگیرم.
شرکت مرا فرستاده است.
ما مشکل داریم و امده ام به سازمانم کمک کنم که مشکلات خود را واقعا حل کند به شکلی که به جای خود بازنگردند

## Slide 3
ناب چیست و چگونه به شما کمک می‌‌کند؟
انجام بیش ترین با کم ترین
بیش ترین از چه چیزی؟ آنچه که واقعا مشتری می خواهد.
کم ترین از چه چیزی؟ از منابع تولید.

## Slide 4
معنای دقیق‌تر ناب
تولید و ارائه دقیقا آنچه که مشتری می خواهد
دقیقا در زمانی که می خواهد
دقیقا به میزانی که می خواهد
با قیمتی کاملا رقابتی
در حالی که همه خشنود باشند
مشتریان، مالکان، کارکنان، تأمین کنندگان و کل جامعه

## Slide 5
چگونه ناب شویم؟
ریشه
ریشه
مشکلات وضع موجود را حل کنیم.
چگونه؟
مشکلات را شناسایی کنیم.
ریشه مشکلات را حذف کنیم.

## Slide 6: پنج اصل تفکر ناب برای شناسایی ریشه مشکل و حذف آن
1. تعريف ارزش از نگاه مشتري
2. تجزيه و تحليل جريان ارزش
3. آفرينش حرکت پيوسته
4. استقرار کشش هموار
5. جستجوي کمال

## Slide 7: اصل اول: تعریف ارزش از نگاه مشتری
ارزش چیست؟
هر آنچه که به نیاز مشتری پاسخ می‌دهد و او حاضر است برای آن پولی پرداخت کند.
چه چیزی نمی‌گذارد ارزش مورد انتظار مشتری را ایجاد کنیم؟
اتلاف (مودا)
هر فعاليتی است كه منابع را مصرف مي‌كند اما از نگاه مشتري هيچ ارزشي به محصول اضافه نمي‌كند.

## Slide 8
انبار مواد اوليه
5 دقيقه
انبار محصول
نهايي
بازرسي
پردازش
حركت
دريافت مواد
نقل و انتقال مواد
پردازش
بازرسي
انبارش
انتقال محصول
دوباره كاري
دوباره كاري
5 دقيقه
5 دقيقه
5 دقيقه
5 دقيقه
5 دقيقه
5 دقيقه
5 دقيقه
چند دقیقه از فرایندهای زیر اتلاف نیستند؟
پردازش شامل باز کردن جعبه، پانچ قطعه و پلیسه‌گیری دستی است.

## Slide 9
ناب: افزایش ارزش برای مشتری

## Slide 10
انواع اتلاف در تولید چیست؟
اضافه‌ توليد: توليد پيشاپيش‌ آنچه‌ فرآيند بعدي‌ يا مشتري‌ واقعاً نياز دارد.
انتظار: بيكار ماندن‌ اپراتورها و تجهيزات به‌ هنگام‌ تبديل‌ ماشين‌ها، خرابي‌ تجهيزات‌
نقل‌ و انتقال‌: نقل و انتقال‌ قطعات‌ و محصولات‌.
پردازش اضافي ‌: انجام‌ پردازش‌هاي‌ غيرضروري‌ و اضافی قابل حذف.
ذخائر‌: نگاهداري‌ مواد اوليه، قطعات در جريان ساخت، تجهيزات اضافي، نيروي کار اضافي، فضای اضافی، اضافه کار .
حركات‌ نالازم: حركات‌ خسته‌‌كننده‌ يا غير‌ضروروي‌ اپراتورها مانند جستجو براي‌ قطعات‌، ابزارها و ...
عیوب‌: بازرسي‌، دوباره‌كاري‌ و ضايع‌سازي‌ (دورريختن‌).
فیلم هفت اتلاف

## Slide 11
انواع اتلاف در خدمات چیست؟
فیلم هفت اتلاف
1. اضافه‌ توليد: مستند یا فعالیتی که باید منتظر بماند تا فرآيند بعدی روی آن کار کند.
2. انتظار: بیکار ماندن فرد به دليل به موقع نرسیدن اطلاعات و مدارک.
3. نقل‌ و انتقال‌: نقل و انتقال اطلاعات از یک منبع به منبع دیگر، کنار گذاشتن.
4. پردازش اضافي ‌: تدقيق غیر لازم یا ارائه اطلاعاتی که مورد استفاده نیست یا
مرحله بعدی روی آن کار می‌کند، جزئیات بیش از حد.
5. ذخائر‌: اطلاعات اضافی، تجهیزات اضافی، فضای اضافی، مواد اضافی ، نیروی انسانی اصافی، اضافه‌کاری.
6. حركات‌ نالازم: جستجو در کامپیوتر و یا اینترنت یا مدارک برای دستیابی به
اطلاعات، رفتن برای گرفتن فاکس، آوردن کاغذ و .... .
7. اصلاح‌: دوباره‌کاری در مرحله بعدی به دليل انجام غلط کار در مرحله قبلی.
8. محصول ناخواسته: محصول يا مشخصاتی در محصول که مورد نياز مشتری نيست.

## Slide 12
چه اتلاف‌هایی می‌بینید؟

## Slide 13: اصل اول: تعریف ارزش از نگاه مشتری
از خود بپرسید از نظر مشتری، شما کدام یک از موارد زیر را برای او تأمین نمی‌کنید؟ یا او از چه نظر از شما ناراضی است؟
1. قیمت
2. کیفیت
3. تحویل یا انجام به موقع
4. پاسخ سریع به تغییرات نیازها
اتلاف

## Slide 14: بهره وری را محاسبه کنید.
مشتري
من فقط
100 عدد مي‌‌خواهم؛
وضعيت موجود ـ 10 اپراتور
100 واحد
بازدهي ظاهري
بازدهي واقعي
100واحد
120 واحد
نگاه فرایندی
نگاه جریان ارزشی

## Slide 15
اصل دوم: تجزیه و تحلیل جریان ارزش
(تا رسیدن به ریشه اصلی مشکل به جریان ارزش خود توجه کنید)
جریان ارزش چیست؟
کلیه گام‌ها (فرایندها) اعم از ارزش آفرین و غیر ارزش آفرین (اتلاف) که برداشته می‌شوند تا یک محصول یا خدمت معین از مواد اولیه تا دستان مشتری را طی کند.

## Slide 16: چگونه اتلاف‌ها را در جریان ارزش خود ببینیم؟ نقشه جريان ارزش با خط زمان
این ابزار چگونه می تواند به شما کمک کند تا جریان ارزش خود را شناسایی کنید و اتلاف ها را در آن بشناسید.

## Slide 17: چگونه اتلاف‌ها را در جریان ارزش خود ببینیم؟ نقشه جريان ارزش با خط زمان
این ابزار چگونه می تواند به شما کمک کند تا جریان ارزش خود را شناسایی کنید و اتلاف ها را در آن بشناسید.

## Slide 18
اصل سوم: ایجاد حرکت پیوسته
توليد يک محصول يا دسته کوچکي از محصول که به طور متوالي و پيوسته تمام فرآيندها را طي مي‌کند. بدون توقف، بدون ضايع سازی، بدون بازگشت.
فیلم حرکت پیوسته
حرکت پيوسته چگونه می تواند به شما کمک کند که اتلاف ها را از فعالیت های خود حذف کنید و مشکلات را از میان ببرید؟

## Slide 19
اصل سوم: نمونه عملی
قبل از بهبود
بعد از بهبود

## Slide 20
اصل سوم: نمونه عملی
قبل از بهبود
بعد از بهبود

## Slide 21
اصل سوم: ایجاد حرکت پیوسته
فیلم حرکت پیوسته

## Slide 22
اصل سوم: نمونه عملی در خدمات

## Slide 23
الزامات حرکت پیوسته واقعی
بر حرکت پیوسته قانون همه یا هیچ حاکم است.
به همین دلیل برای یک حرکت پیوسته واقعی چهار الزام ضروری است:
کار استاندارد
ساماندهی محیط کار
تبدیل سریع
توقفات صفر (نت ناب)

## Slide 24
اصل سوم: ایجاد حرکت پیوسته
1. آیا در همه فرآیندها می توان از اصل سوم استفاده کرد؟ چرا؟ مثال بزنید.
2. در چنین شرایطی چه باید کرد؟
3. در مورد شکل زیر توضیح دهید.

## Slide 25
اجازه دهید مشتری محصول را از فرایند قبلی بیرون بکشد به جای آن که محصول توسط فرایند قبلی به سمت فرایند بعدی رانده شود.
اصل چهارم: استقرار کشش هموار در تولید
فیلم کشش
یک سیستم کششی و انواع آن چه کمکی به حل اتلاف ها و مشکلات شما می کند؟

## Slide 26: سيستم سوپرماركت كششي: حالت ساده
Supplying
process
customer
process
A
B
برداشت توسط حسابرسان
مرکز اطلاعات حسابداری
ذخيره اطلاعات توسط حسابداران
از بین رفتن 85% وقفه‌ها
به جای آنکه هر بار، حسابرسان به کارکنان مراجعه کنند تا اطلاعات را دریافت کنند،
این اطلاعات از طریق یک مرکز اطلاعات، به روز شده و آن‌ها به آن مراجعه می‌کنند.
فیلم کشش

## Slide 27: نقشه جريان ارزش با خط زمان

## Slide 28: نقشه جريان ارزش وضع آینده پس از پیاده‌سازی اصول تفکر ناب
چهار اصل تفکر ناب چگونه در این نقشه به کار برده شده است.؟

## Slide 29: چگونه اتلاف‌ها را در جریان ارزش خود ببینیم؟ نقشه جريان ارزش با خط زمان

## Slide 30: چگونه اتلاف‌ها را در جریان ارزش خود ببینیم؟ نقشه جريان ارزش وضع آینده

## Slide 31
کمال چیست؟
وضعيت اوليه
وضعيت فعلي
وضعيت آينده
وضعيت اوليه

## Slide 32
عنوان:بهبود جریان ارزش پرس کاری آکمی
پيشينه مشکل:
 محصول بست پایه فرمان چپ و راست
 مشتری خواهان قيمت کم تر و ارسال سریع تر و به موقع و هر روز است.
شناخت بهتر شرايط موجود
زمان انتظار توليد 23.6 روز است .
زمان پردازش فقط 188 ثانیه است.
زمان توقف و تبدیل در جوش و پرس بالا است.
اهداف را تشريح کنيد:
 زمان انتظار از 23 روز به 5 روز
زمان انتظار مونتاژ صفر
زمان انتظار پرس 2 ر.ز
زمان انتظار ارسال 2 روز
تاریخ:آگوست 202
تهيه کننده: جان شوک
تاریخ تصويب:
تصويب مدیر 203:
راه حل پیشنهادی چيست؟
 استقرار سلول حرکت پيوسته بین جوش و مونتاژ
تبديل سلول به فرآيند سرعت ساز و هموارسازی توليد در آن به کمک جعبه هی جونکا
بهبود کاردهی دستگاه های جوش
استقرار سوپرمارکت محصول نهایی و توليد در صورت برداشت از آن
استقرار سوپرمارکت قطعات پرسی و توليد قطعات پرسی فقط بر اساس کانبان توليد
کاهش زمان تبديل پرس و توليد با توجه به کشش مونتاژ
پيگیری طرح:
 چه مشکلاتی حل نشده مانده است.
 کی میزان دسترسی به اهداف را بررسی کرده و در طرح بازنگری خواهید کرد؟
ریشه مشکل
هر فرآيند فقط بر اساس نیاز خود توليد می کند و با مشتری رابطه ندارد.
سیستم رانشی باعث انبار ش مواد در بين فرآيندها می شود
هر فرآيند با توجه به محدودیت های خود توليد می کند (زمان تبديل، توقف)
سیستم بر اساس پیش بینی 90 روزه نیاز مشتری کار می کند و برنامه روزانه بر اساس ارسال واقعی تنظيم و بازنگری می شود.

## Slide 33: یک گزارش A3 نمونه

## Slide 34
چگونه تفکر ناب را به کار بندید
نقشه برداری جریان ارزش را بیآموزید.
حل مسئله ناب را بیآموزید. (گزارش A3 )
به کمک دو تکنیک نقشه برداری و گزارش A3 و کاربرد 10 فرمان ناب برای تمام مشکلات شرکت راه کارهای ناب پیدا کنید.